## Slide 1: LECCIONES DE PROGRAMACION INTERMEDIAS
Operaciones lógicas y toma de decisiones

## Slide 2: Objetivos
Comprenda el funcionamiento de el Bloque Operaciones Lógicas
Aprenda a usar el Bloque Operaciones Lógicas
Prerrequisitos: Cables de Datos, Sensores

## Slide 3: Bloque Operaciones Lógicas
El Bloque Operaciones Lógicas realiza operaciones con sus entradas, y arroja un resultado tipo lógico
El Bloque Operaciones Lógicas toma dos valores lógicos (Verdadero o Falso), y arroja un resultado tipo lógico (Verdadero o Falso)
Los valores tipo lógicos pueden ser usados en las condiciones de Interruptores y Bucles
Se ubica en la pestaña roja
Modeo
Entradas
Salida/Resultado

## Slide 4: Modos del Bloque Lógico
Icono | Modo | Entradas | Salida/Resultado
 | AND | A, B | Verdadero si A y B son Verdaderas, si no, Falso
 | OR | A, B | Verdadero si A o B (o ambas) son Verdaderas, Falso si A y B son Falsas
 | XOR | A, B | Verdadero si solo A o solo B son Verdaderas, Falso si A y B son Verdaderas, Falso si A y B son Falsas
 | NOT | A | Verdadero si A es Falsa, Falso si A es Verdadera

## Slide 5: Tabla de Funciones Lógicas
A | B | Salida
F | F | F
F | V | F
V | F | F
V | V | V
A | B | Salida
F | F | F
F | V | V
V | F | V
V | V | V
A | Salida
F | V
V | F
A | B | Salida
F | F | F
F | V | V
V | F | V
V | V | F
AND
OR
NOT
XOR

## Slide 6: Bloque Lógico en tres simples pasos
DESAFIO: Conduzca un robot hacia delante hasta que el Sensor Táctil sea presionado o el Sensor de Color detecte color Negro.
PASO 1: Encienda los motores
PASO 2: Agregue los bloques Lógico y de Sensor
  A. Configure el Bloque Lógico en modo OR
  B. Conecte las entradas: Ponga un sensor de color y un sensor táctil y conéctelos en las entradas del Bloque de Operaciones Lógicas
PASO 3: Agregue un Bucle:
  Coloque los bloques Lógico y de Sensor en un Bucle
  Seleccione la condición Lógica para el bucle. Conecte la salida del bloque Lógico a la condición
  Si el resultado del PASO 2 es Verdadero , el bucle deberá terminar y detendrá los motores

## Slide 7: Solución del Desafío
PASO 1
PASO 2
PASO 3

## Slide 8: Créditos
Este tutorial fue creado por Sanjay Seshan y Arvind Seshan
Mas lecciones disponibles en www.ev3lessons.com
Traducido por David Daniel Galván Medrano
Las Tablas de Funciones Lógicas fueron añadidas por David Daniel Galván Medrano como un complemento y requiere revisión de los Autores de Ev3lessons
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.