## Slide 1: Programmeren met Reeksen
GEAVANCEERDE EV3 PROGRAMMEERLES
By Droids Robotics

## Slide 2: Lesdoelen
Dieper ingaan op de Variabelen-les uit “Gevorderden”
Leer het lezen en schrijven van Reeksen
Leer over de Reeks-bewerken-blok
Leer de herhalings-teller te gebruiken in een herhaling
Vereiste voorkennis: Data Wires, Herhalingen, Variabelen

## Slide 3: Waarom Reeksen Gebruiken?
Maak programma’s simpeler door meerdere variabelen in één variabele te stoppen
Kan worden gebruikt met herhalingen om meer compacte en nuttige programma’s te maken
Zijn nuttig voor het maken van een aanpasbaar kalibratie programma (kijk naar NXT Licht Sensor in EV3 op onze bijgedragen lessen tab)

## Slide 4: Reeksen
Wat is een reeks?
  Een reeks is een variabele met meerdere variabelen er in
Er zijn 2 soorten reeksen:
  Numerieke Reeks (inhoud bevat getallen… 1,2,3,10,55)
  Logische Reeks (inhoud bevat logica … waar, waar, onwaar)
Ze kunnen worden gebruikt als Inputs en Outputs zodat je kan:
  Schrijven – Stop een Varibel(en) in de reeks
  Lezen – Lees de waarde(n) van de reeks af

## Slide 5: Reeks Blokken: Snelle Gids
Verander naar reeks mode
Schrijven (Inputs) hebben twee bobbels naar boven
Lezen (Outputs) hebben 2 bobbels naar beneden
Bepaal of de variabelen Inputs/Outputs en of ze numeriek/logisch zijn
Schrijf numerieke reeks
Lees numeriekereeks
Schrijf logische reeks
Lees logische reeks
Logische reeks
Numerieke reeks
Klik ‘add variable’
Modi
Naamgeven
Sleutel
Quiz

## Slide 6: Reeks Indices
Elke waarde in een reeks is toegewezen als een index
De eerste waarde kan een index zijn van 0
Logische reeksen zullen waar/onwaar opslaan in plaats van getallen
Om een waarde in een reeks toe- te voegen klik op +
  Dit voegt een ‘ingang’ toe bij de volgende index waarde (in dit geval index 3)
Dit zijn waarden voor index 0,1 en 2

## Slide 7: Blok: Reeks Van Operaties
Dit blok wordt gebruikt voor het lezen en schrijven van logische of numerieke reeksen
Verschillende modes:
  Voeg toe: Voeg een niewe ‘ingang’ na de laatste reeks index toe
  Lees bij index: Leest de waarde bij een bepaalde index
  Schrijf bij index: Schrijf een nieuwe waarde bij een bepaalde reeks index
  Lengte: Hoeveel ‘ingangen’ zijn in de reeks?
Zowel schrijf en voeg toe een reeks als output Je moet deze reeks terug schrijven naar de variable als je de opgeslagen reeks wil ‘updaten’ (kijk Schrijf/voeg toe slides)

## Slide 8: Hoe Gebruik Je Reeksen (Lezen)?
Lees index 1 in de reeks
Gebruik “Lees bij Index” mode
Reeks operatie blok
Toon de waarde op het scherm
Bovenstaande code zal 10 weergeven
onderstaande code zal 0 tonen als onwaar

## Slide 9: Hoe gebruik je Reeksen (Schrijven)?
Lees the reeks waarin je wilt schrijven
Gebruik reeks operaties om een waarde naar een bepaalde index te schrijven
Schrijf de output terug naar de reeks
Dit zal 700 schrijven naar reeks met index 4
Dit zal onwaar schrijven naar reeks met index 4

## Slide 10: Blok Instelling: Herhalings-teller
De herhalings-teller geeft het aantal keren dat de blokken binnen de herhaling hebben gespeeld
Dit is handig om een programma te maken dat elke keer verschillende code runt als het in de loop gaat
Het is ook handig voor het rekenen van elk item in een reeks
Herhalings teller
Toont het aantal herhalingen op het scherm

## Slide 11: Let op: Toevoegen vs. Schrijven
+ voegt Ingangen toe aan het eind van een reeks (Hier maakt het een niewe index waarde)
Deze code produceert een reeks met 8 ingangen (drie keer 0 gevolgd door 5 lichtwaardes)
Schrijven overschrijft de ingang by de gekozen index
Deze code produceert een reeks met 5 ingangen (dus 5 lichtwaardes)

## Slide 12: Uitdaging 1
Maak een programma dat al de ingangen van een reeks toont. Toon elke index op een andere lijn. Je mag maar 1 scherm blok gebruiken.
Tip: Je moet herhalingen, herhalings teller, reeks blok en reeks operaties gebruiken

## Slide 13: Uitdaging 1 oplossing*
Maak/Schrijf de scherm reeks
Lees hoeveel waarden er zijn in de reeks
Gebruik reeks operaties om elke index te lezen van de herhalings teller
Toon de waarde op een andere lijn voor elke herhalings som
Wacht tot dat je knop indrukt om te eindigen
Eindig nadat al de index waardes zijn getoond
*Dit programma is ook te downloaden bij deze les

## Slide 14: Uitdaging 2
Maak een programma dat al de ingangen van een reeks toont. Toon de som op het scherm.
Tip: Je moet herhalingen, herhalings teller, reeks blok en reeks operaties gebruiken.

## Slide 15: Uitdaging 2 oplossing*
Lees hoeveel waardes er in de reeks zijn
Lees de index gebaseerd op de herhalings som
Voeg de reeks waarde bij de som toe van de vorige waarden
Toon op het scherm de som
Maak de scherm reeks
*Dit programma is ook te downloaden bij deze les

## Slide 16: Volgenden Stappen
Hier zijn wat leuke dingen om te proberen:
  Maak en programma dat de gemmidelde waarde berekent in een reeks
  Maak een programma dat altijd de laatse 4 licht sensor lezingen opslaat in een reeks
  Maak een reeks dat kalibratie waarden opslaat voor iedere sensor poort

## Slide 17: Credits
  This tutorial was written by Sanjay Seshan and Arvind Seshan from Droids Robotics
  More lessons at www.ev3lessons.com
  Translated by Sebastiaan Berting from Maerlant-Robotica
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.